武警合肥市消防支队消防设备采购项目需求

标前公示

| 项目名称 | 武警合肥市消防支队消防设备采购 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2014CGFZ0332 |
| 投标人资格 | 1、符合《政府采购法》第二十二条规定； 2、本项目不接受联合体投标。 |
| 付款方式 | 货到现场验收合格后5个工作日内支付至合同价的95%；剩余5%合同款作为质保金，质保期满后5个工作日内一次性付清（无息）。 |
| 供货期限 | 合同签订后30日历天内到货并安装调试完毕。 |
| 免费质保期 | 验收合格后一年。 |
| 其他 | 本次采购为本项目中的第9、10包。 |

技术需求如下：

第9包：机动液压泵、液压多功能钳、剪切钳等设备采购

| 产品名称 | 单位 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机动液压泵（轻型、单输出） | 台 | 4 | 1、单管设计、两级四冲程汽油机、功率：2.5匹/1.9千瓦、燃油油缸容量1250毫升、液压油油缸容量2000毫升。第一级输出2450毫升/分钟、第二级输出620毫升/分钟。 2、泵外壳使用抗冲击的合成材料、坚固耐用、防水防潮、不生锈。 3、液压泵能够根据实际破拆操作时的强度和硬度、自动变换输转功率、方便破拆。 3、具有变速功能，可在垂直/升高/横向状态时正常操作。 4、工作压力720巴、重量不超过14.2公斤、可接驳1套工具连续工作4小时。 5、配备5米多层凯夫拉纤维软管卷盘1根，支持热插拔。 |
| 液压多功能钳（轻型） | 台 | 4 | 单管工作原理、可带压操作、把手处有照明系统、专利设计的全新i-Bolt镶嵌螺栓结构、更容易使用在狭小的空间。 最大扩张距离：360毫米、最大扩张力：21.5吨、最小扩张力3.6吨、刃端最大张距：229毫米、剪切力：38.8吨、挤压力7.8吨、牵引距离：416毫米、牵引力：5.2吨、剪切圆钢直径：32毫米、剪切板材尺寸：110 x 12毫米、工作压力：720巴、重量14.2公斤、工作温度：-20-55度 |
| 剪切钳(轻型) | 台 | 4 | 1、可单手携带和操作. 2、单接口设计，同心轴平头自动锁、可带压操作。 3、刀头由高级工具钢加工，配套有钢质保护盖的高级铝质固定器。 4、最大开口距离：142 毫米、剪切力：25.9 吨、剪切圆钢直径：24毫米、工作压力：720 巴、重量 7.8 公斤、外型尺 寸：622X210X170 毫米、工作温度：-20-55 度 |
| 液压撑杆（轻型） | 台 | 4 | 专利设计的可360旋转十字头、定位容易和精准、在任何救援的情形下均可达到安全、稳固和夹持的状态！ 单管工作原理、可带压操作、最大支撑力：16.4吨、原始长度：512毫米、最大行程：250毫米、最大支撑高度：762毫米、牵引力：5.1吨、工作压力：720巴、重量11.3公斤、工作温度：-20-55度 |
| 双输出机动液压泵（重型） | 台 | 1 | 单管工作原理、两级四冲程汽油机、功率3.5匹/2.6千瓦、燃油油缸容量1250毫升、液压油油缸容量2490毫升 第一级输出2X2800-3000毫升/分钟、第二级输出2X550-600毫升/分钟 工作压力720巴、重量：24.9公斤、可同时接驳两套工具并同时连续使用工作4小时、工作温度：-20-55度 卓越的性能为： 1、泵外壳使用抗冲击的合成材料、坚固耐用、防水防潮、不生锈； 2、智能型液压泵能够根据实际破拆操作时的强度和硬度、自动变换输转功率、使操作者能够轻而易举的破拆； 3、自动怠速功能省油安静工作时噪音仅68分贝、方便使用者在救援现场的交流和伤者的沟通； 4、强劲的变速功率和卓越的性能、可在垂直、升高或横向状态时正常操作； 5、精心设计的照明系统，方便使用者在黑暗中操作使用 6、配备5米多层凯夫拉纤维软管卷盘1根，支持热插拔 |
| 重型扩张器（含挂具） | 套 | 1 | 1、单管工作原理、可带压操作、手把处有照明系统、配有加速阀比传统速度提高65%； 2、最大扩张距离：686毫米、最大扩张力：21吨、最小扩张力：4.4吨、挤压力：6.6吨、牵引距离：466毫米、牵引力：9.2吨； 3、工作压力：720巴、重量18.1公斤、工作温度：-20-55度。 4、配备挂具1副、1.5米+3米牵引挂链1副。 |
| 重型挤缝器 | 台 | 1 | 1、单接口设计，可带压操作； 2、用于挤压和开启电梯门、地震坍塌建筑物的专用工具！ 3、最小插入高度：6毫米、最大抬升高度：51毫米、扩张力：24吨、工作压力720巴 4、重量：9.5公斤、工作温度：-20-55度 |
| 特种硬钢材剪切钳 | 台 | 1 | 1、单接口设计，可带压操作、剪切钢硬度75HRb。 2、可剪切高强度金属结构、如钢索、锁具、锁芯、钢筋等合金材质、适合狭窄空间操作。 3、360度任意剪切、最大扩张距离：25毫米、剪切力：19.7吨、剪切圆钢直径：20毫米、工作压力：720巴 4、重量6.5公斤、工作范围：-20-55度； |
| 防蜂服 | 套 | 60 | 用于防蜂类等昆虫侵蚀的专用防护，面罩为聚碳酸脂具有良好的防护性能。 |
| 消防安全腰带 | 根 | 100 | 符合GA494-2004标准，用途：消防员登高作业和逃生自救。结构：带长连续可调，用聚酰胺纤维或聚酯纤维制成，强度高耐冲击、阻燃性能好、重量轻、耐磨耐腐蚀、不霉不蛀等特点。设计负荷：1.33KN；静负荷性能：正立方向：13KN；倒立方向：10KN；水平方向：10KN；抗冲击性能：冲击高度为1m；带宽：70mm。 |
| 隔离警示带 |  | 100 | 用于灾害事故现场警戒双面反光,长度：120m，宽度：4cm。 |
| 手动轻便移动炮 | 台 | 25 | 体积小、重量轻便；流量可达500加仑/分钟（1900升/分钟）；在提升仰角30°至60°之间，可在无人看管下如常运作，下调20°需在看管下运作；安装简单；拥有良好的抓地力；可调教左右角度±20°；高度：245mm；宽度：588mm*199mm；长度：370mm；入水口：2.5″；出水口：2.5″；流量：1900升/分；重量：6.4kg； |
| 日本大O形钩 | 个 | 100 | 符合欧标：EN362,最大开口24mm,承受拉力：24KN，68g。供货时向采购人提供所投产品进口凭证。 |
| 防静电内衣 | 套 | 200 | 可燃气体、粉尘、蒸汽等易燃易爆场所作业时身体内层防护。由纯棉织物并经过防静电处理而成，具有柔软、透气、吸汗、防静电、阻燃等性能。 |
| 多功能消防水枪 | 支 | 60 | 由新型铝合金AGS制成，表面T5热处理，结实且重量特别轻，50微米硬电镀层，特氟隆表层和氧化树脂镀膜，防止机械及化学伤害。枪头使用涡轮齿，喷雾效果优异，能有效吸收热量，保护操作人员安全，适合扑灭带电火，在25000和50000伏高压情况下，效果同样好，配合使用炮沫膨胀管，能产生高质量泡沫。枪头由高弹性防护头套保护免受撞击伤害（黑色EPDM或彩色硅树脂），这种材料不会在高温下融化，隔热性能好，既不会在高温操作下导致烫伤，又不会在低温下粘住手指，根据人体力学设计的水枪开关和可拆卸手枪式握柄，便于控制喷射方向，轴及螺钉由不锈钢制成，经久耐用，水枪内部装有球阀调节水量，输入接口配备过滤装置，防止异物进入枪膛。 额定工作压为7巴，最大工作压为16巴。可选流量范围为10GPM – 350GPM (GPM：加仑/分钟)。通过旋转流量调节环，可选择不同流量。喷射方式通过旋转枪头防护套，实现直流、开花、雾状水流及枪膛高压冲洗多种喷射方式。可配备转轴式1.0 "，1.5 "和2.5"卡式接口。博克所有水枪都可配合NH,BSP,NPSH, Storz，英制快速,日式快速和其他特殊螺纹接口。 符合NFPA 1964 标准 |
| 防火头套 | 200 | 个 | 材质：100%芳纶(Nomex)特性：防火阻燃耐高温，一般被用作消防员战斗服配套一同使用。双层针织面料款式或颜色等可根据采购人要求进行定制 |

第10包：手提式防爆强光照明灯、抢险救援服、消防安全吊带等设备采购

| 产品名称 | 参数 | 图片 |
| --- | --- | --- |
| 手提式防爆强光照明灯 | 手提式防爆强光照明灯:光源类型：超高亮度暖白4*3wLED光源、具有红色信号频闪警示功能。光源平均使用寿命：≥100000h；电源类型：高性能锂电池组。额定电压：7.4v以上，电池额定容量4Ah，连续放电时间：强光≥8小时，工作光≥16小时。充电时间：≤8h。光通量：强光500lm，工作光250lm。有效射程：500米。重量≤800g。防爆标志：EX dⅡC T6。防护等级：IP68，电池使用寿命循环使用不低于1000次，投标文件中须提供所投产品防爆检测报告复印件。 |  |
| 佩带式防爆强光照明灯 | 佩带式防爆强光照明灯光源选用特制超高亮度暖白LED，重量不超过130克，额定电压：3.7V；电池额定容量：2.2Ah；额定功率：3w；光源平均使用寿命：≥100000h；电池充电时间：6h；电池使用寿命循环使用不低于1000次,配备可将照明灯安装于消防头盔右侧不锈钢卡扣，灯具照射角度上下调节自如，操作方便。防爆标志：EX di ⅡC T6。防护等级：IP68。投标文件中须提供所投产品防爆检测报告复印件。 |  |
| 抢险救援服 （含腰带） | 1、产品为适用抢险救援服制作的外层面料； 2、材料成分：橘红色国产原液，采用X-FIBER芳纶织造，间位芳纶（98%），导电纤维（2%）； 3、组织结构：2/1右斜纹；颜色：橘黄（PANTONE 17-1464TPX）; 4、阻燃性能：损毁长度不应大于100mm，续燃时间不应大于2S，且应有熔融、滴落现象； 5、表面抗湿性能：沾水等级不应小于3级； 6、断裂强力：经向、纬向干态断裂强度不应小于650N； 7、抢险救援服面料为夏季面料，单位面积质量≥180（g/㎡）；经向、纬向撕破强力不应小于80N； 8、热稳定性能：经260±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率不应大于10%，且试样表面应无明显变化； 9、色牢度：耐光色牢度不应小于4级； 10、投标文件中须注明间位芳纶和导电纤维的品牌及生产商；符合国家颁布的相应产品强制标准，并包含面料检验报告（中标人供货前须向采购人提供所投产品相应的检测报告）。 11、前胸、后背、袖口、小腿部位环绕双色3M阻燃反光条，在高温下不会熔化、滴液，分体式，颜色及标识醒目等性能。在肘部、膝部等部位做加厚、加固、防滑、耐磨处理，下身配有工具袋。 反光标识及外观设计与部局制式相符。 配牛皮腰带，黄色，双排扣，长度1.3米，与抢险救援服配套使用”。 |  |
| 抢险救援头盔 | 无檐、半圆盔，白色，具备防尖锐物体冲击、防腐蚀、防热辐射、反光、绝缘、轻便的特点。半盔式设计,头盔的外壳有进口PC制成。三点式悬挂系列由阻燃可选的NOMEX材料制成。正面佩带07式武警警徽，两侧喷涂“安徽消防”字样，字体为黑体，红色，每个字大小为2.5厘米×3，字间距1厘米,字体底端距离帽檐4厘米，两侧有红色平行标识。 |  |
| 抢险救援手套 | 用于抢险救援作业时手部保护。有防水透湿、耐磨、耐热、舒适，黑色皮质，超细聚酰胺纤维掌面，掌背由96%聚酯纤维与4%弹性纤维混纺而成；按解剖学原理，对掌面/掌背进行不同材质加强设计，透气网眼袖口，带魔术贴可调节收紧；耐磨，贴手灵巧，佩戴舒适。安全无毒，穿着舒适，柔韧透气。 |  |
| 抢险救援靴 | 具备防水、防刺、防滑、耐热性能，带钢包头、钢底板，帆布材料制作。为涤棉靴帮橡胶靴底（硬质内衬钢板，防穿刺）银色反光标志，26cm半高腰型式,后脚跟包头为半硬式，穿着舒适。黑色、正面系带，侧面拉链式。 |  |
| 消防轻型安全绳 | 绳端一端采用绳环结构，并用同种材料的细绳扎缝50mm，在扎缝处热封，并包以裹紧的橡胶或塑料套管，并标注生产厂家名称及相关信息。直径9.5-12.5mm，每条绳子长度为20米，最小破断强度38KN,承重达到最小破断强度的10％时，安全绳的延伸率不小于1％且不大于3.5％。全杜邦丝材质。符合国家标准，产品必须通过型式检验，投标文件中须提供所投产品检验报告复印件）。 |  |
| 消防I类安全吊带 | 用于消防员救援作业。主要部件织带和金属环扣由美国原厂进口，确保产品质量。1. 符合GA494-2004《消防用防坠落装备》标准，通过了国家消防装备质量监督检验中心的检测。2. I类安全吊带适用于紧急逃生，设计负荷为：1.33KN。3. 腰部及腿部具备3个安全调节扣，其中腰部左侧单侧调节。1个吊挂点位于腰部前方。4. 安全吊带的承重织带宽：45mm。5. 有大、中、小三种尺寸号型可选。6. 配置：安全吊带1套、专用存储袋1个、保养及使用说明书1份。7. 通过国家消防装备质量监督检验中心检测。 |  |
| 消防II类安全吊带 | 用于消防救援作业。主要部件织带和金属环扣为国际知名品牌，确保产品质量。1. 通过《国家消防用防坠落装备》GA494-2004标准的坐位吊带要求。2. 半身吊带，可承载双人，最小断裂强度为2.67KN。3. 腰部及腿部具备3个安全调节扣。4. 后腰部位有2个器材挂环。5. 1个吊挂点位于腰部前方。6. 在腰部有舒适的“可移动”衬垫，可根据个人的体型及舒适度进行调整。7. 有大、中、小三种尺寸型号可选。8. 配置：安全吊带1套、专用存储袋1个、保养及使用说明书1份。9. 通过国家消防装备质量监督检验中心检测。 |  |
| 消防III类安全吊带 | 用于消防员救援作业。主要部件织带和金属环扣为国际知名品牌，确保产品质量。1. 通过《国家消防用防坠落装备》GA494-2004标准III类吊带要求。2. 全身吊带，可承载双人，最小断裂强度为：2.67KN。3. 全身型安全带备有背部系缚点，用于意外跌落保护，背部系缚点的高度可以进行调校。4. 具备6个安全调整扣，其中腰部两侧双向调校，并有加宽加厚腰垫。5. 后腰部位有3个器材挂环。6. 该吊带配备3个吊挂点，3个吊挂点分别位于前胸部位，腰部前方，背部。7. 有大、中、小三种尺寸型号可选。8. 配置：安全吊带1套、专用存储袋1个、保养及使用说明书1份。9. 通过国家消防装备质量监督检验中心检测。 |  |